00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Eclipse™

00.00.00	Plafond suspendu  QF  m²  Rockfon® Eclipse™

Numéro d’ordre.  1

Description:

Plage acoustique sans encadrement composée d’un panneau acoustique de 40 mm fabriqués à base de laine de roche non combustible et aseptique (satisfaisant à la directive EU 97/69 note Q). L'îlot acoustique a des bords peints et une face visible munie d'une surface antistatique très mate, lisse et extrèmement blanc, type   Rockfon® Eclipse™ ou équivalent. La face arrière de la plage acoustique est pourvue d’un voile acoustique blanc offrant une excellente réflexion de la lumière et de la chaleur.

Le montage des baffles se fait à l’aide de crochets en forme de spirale et un kit de suspension composées d'un câble métallique réglable de 1500 mm et d'un crochet de fixation de sécurité (Solution Contour Classic ou Solution Contour Design). Le câble métallique se fixe à l’anneau du crochet pour fixation à la construction existantet, un système-T24 ou plafond en plâtre. Montage selon les directives de montage Rockfon® System Eclipse Island™.

Matériaux:

Dimensions modulaires

Square 1160 x 1160 x 40 mm (9 kg/unité)

Rectangle 1760 x 1160 x 40 mm (13 kg/unité)

Rectangle 2360 x 1160 x 40 mm (17 kg/unité)

Triangel 1160 x 1160 x 40 mm (4 kg/unité)

Circle 1160 x 1160 x 40 mm (7 kg/unité)

Circle 800 x 800 (3 kg/unité)

Hexagon 1160 x 1160 x 40 mm (6 kg/unité)

Certification CE

Les panneaux pour plafond ont un marquage CE selon la certification de la plus haute classe, c'est à dire le niveau CE 1 (A0C).  Les caractéristiques suivantes doivent être indiquées sur l'étiquetage du produit :

- absorption acoustique : coefficient moyen d'absorption acoustique alpha-w

- réaction au feu: classification européenne relative au feu

- résistance à l'humidité et résistance à la déformation: mesure de résistance à la déformation pour les panneaux pour plafond sous conditions définies d'humidité et de température.

Résistance à l’humidité et résistance à la flexion

Jusqu’à 100% HR

Absorption acoustique

Les produits sont testés selon la norme EN ISO 354 et classifiés selon la norme EN ISO 11654, ainsi que l'exige la Norme sur les plafonds (EN 13964).

Les étiquettes CE indiquent un Aeq (m²/element)  dans une gamme de fréquence définie (250-4000Hz). Cette valeur doit être indiquée sur l'étiquette du produit aussi bien que sur l’échantillon à soumettre.

| Hauteur suspension (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Square 1160 plage seule (hauteur de suspension: 13 mm) Square 1160 plage seule (hauteur de suspension 500 mm) Square 1160 rangée de 5 items, 300 mm distance (hauteur de suspension 500 mm) Rectangle 1760 module seul (hauteur de suspension: 13 mm) Rectangle 1760 module seul (hauteur de suspension: 500 mm) Rectangle 2360 module seul (hauteur de suspension: 500 mm) Circle 1160 module seul (hauteur de suspension: 13 mm) Circle 1160 module seul (hauteur de suspension: 500 mm) Triangle 1160 module seul (hauteur de suspension: 500 mm) Hexagon 1160 module seul (hauteur de suspension: 500 mm | 0,2 0,5 0,5 0,3 0,7 0,7 0,3 0,4 0,2 0,5 | 0,9 1,1 1,1 1,7 1,8 2,1 0,9 0,8 0,5 1,0 | 1,7 2,0 1,8 2,7 2,8 3,7 1,4 1,5 1,0 1,7 | 1,7 2,5 2,3 2,6 3,7 4,7 1,5 1,9 1,4 2,3 | 1,6 2,7 2,5 2,5 3,9 5,4 1,4 2,0 1,5 2,4 | 1,6 2,7 2,5 2,4 3,8 5,4 1,3 2,0 1,5 2,3 |

| Stabilité au feu (selon NBN 713.020) |
| --- |
| Dimensions | Système | Classification | Structure du soffit |
| Max. 1200 x 600 x 40 mm | Eclipse island | Stabilité 30 | Béton |

(1) si plancher R30

Selon rapport de classement ISIB 2012-A-015 Rev1.  Pour plus d'info veuillez contacter Rockfon.

Réaction au feu

Les panneaux pour plafonds sont classifiés CE Classe A1 suivant la EN 13501-1; Rectangle 2360: Classe A2-s1,d0.

Réflexion à la lumière et diffusion lumineuse:

Valeur Y (ISO7724-2): Réflexion à la lumière 87%; diffusion lumineuse > 99%

Brillance (ISO 2813): 0,80%

Blancheur, valeur-L (ISO 7724):  94,5

Entretien

Ces panneaux pour faux plafonds se dépoussièrent à l’aspirateur équipé d’une brosse à poils doux ou se nettoient au moyen d’un chiffon humide.

Résistance frottement humide (EN ISO 11998:2007):  Classe 1.

Hygiène

La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des microorganismes.

Environnement

Entièrement recyclable

Durée de vie

Le fabricant des panneaux pour plafond doit soumettre une garantie de produit de 15 ans.

Exécution:

Application:

Nature de l'accord:

Quantité Forfaitaire (QF)

Méthode de mesure

Unité:	  st