00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Mono® Acoustic Direct 1200 x 900 x 40 mm_FR

00.00.00	Plafond suspendu  QF  m²  Rockfon® Mono® Acoustic Direct Monolithic 1200 x 900 x 40 mm avec finition projetée

Numéro d’ordre.  1

Description:

Concept de plafond monolithique acoustiquement ouvert avec une surface antistatique blanche raffinéé avec une réflexion et une diffusion de la lumière élevées. La mise en œuvre (montage, enduisage et projection) est effectuée par un installateur Mono® Acoustic certifié par le fabricant.

Les panneaux pour plafond Mono®Acoustic Direct 1200 x 900 x 40 mm sont pourvus sur les quatres côtés d’un bord aminci et revêtus sur la face visible d’un enduit de finition élégant et raffiné blanc et d’un voile minéral naturel au dos.

Le système Rockfon® Mono® Acoustic comprend les panneaux de plafond Mono® Acoustic Direct (environ  6 kg/m²) à base de laine de roche non combustible et aseptique (satisfaisant à la directive EU 97/69 note Q)  qui sont fixés par collage directement contre un support étanche, solide et plane selon les instructions de pose du fabricant. Le support doit être propre, sec et homogène et être capable de supporter la charge.

Les joints et les points de fixation sont ensuite enduit avec l’enduit à joint en poudre Rockfon® Mono®Acoustic Powder Filler. Le joint est renforcé avec une bande à joint Rockfon Mono Acoustic de 40 mm de large. Après le séchage de la première passe d’enduit (selon les directives du fabricant), une deuxième et éventuellement troisième passe sont effectués.  Après séchage complet, l’enduisage peut être si nécessaire poncée selon les directives du fabricant.

Le plafond est ensuite fini dans son intégralité avec l’enduit de finition Rockfon® Mono® Acoustic Elegant (couleur blanc standard - approximativement NCS S 0500-N) pour une surface de plafond monolithique blanc raffiné.

Spécifications techniques:

Panneau de plafond

Dimensions nettes:

1200 x 900 x 40 mm

Certification CE

Les panneaux pour plafond ont un marquage CE selon la certification de la plus haute classe, c'est à dire le niveau CE 1 (A0C).  Les caractéristiques suivantes doivent être indiquées sur l'étiquetage du produit :

- absorption acoustique : coefficient moyen d'absorption acoustique alpha-w

- réaction au feu: classification européenne relative au feu

- résistance à l'humidité et résistance à la déformation: mesure de résistance à la déformation pour les panneaux pour plafond sous conditions définies d'humidité et de température.

Résistance à l’humidité et résistance à la flexion

La pièce doit être fermé et conditionnée en termes de température et d'humidité (températures entre

5 et 40 ° C et une humidité relative entre 40% et 60% avec un maximum de 80%). Le Mono Acoustic est déconseillé dans les espaces piscines ou bien-être .

Pression différentielle

La pression différentielle est créée, par exemple, par une ventilation à plenum ouvert, des ventilo-convecteurs à aspiration libre, des puits techniques non obturés créant un effet de cheminée ou par le transport d'air en raison d'imperfections structurelles. Tout cela peut conduire à une pression négative dans le plénum. Cette pression négative fait que le plafond agit comme une sorte de hotte aspirante et l'air est aspiré à travers le plafond dans le plénum. En raison de la structure acoustique ouverte inhérente au système (panneau et finition projetée) la poussière présente en suspension dans l’air ambiant s’accumule par aspiration dans ces ouvertures. Pour minimiser ce risque de pollution, la pression sous et au-dessus du plafond doit être maintenue au même niveau. Il est important de déterminer à l'avance si une pression négative peut se produire.

Intégration de techniques

Celles ci doivent être connues de l'installateur avant l'installation du plafond Rockfon® Mono® Acoustic. Tous les ajustements, renforts, points de suspension supplémentaires et similaires peuvent être fournis dans cette phase préliminaire. Après l'installation du plafond monolithique c’est plus difficilement réalisable sans occasionner de défauts visuels.

Absorption acoustique

Les produits sont testés selon la norme EN ISO 354 et classifiés selon la norme EN ISO 11654, ainsi que l'exige la Norme sur les plafonds (EN 13964).

Les étiquettes CE indiquent un alpha-w  dans une gamme de fréquence définie (250-4000Hz). Cette valeur doit être indiquée sur l'étiquette du produit aussi bien que sur l’échantillon à soumettre.

| Epaisseur (mm) | Hauteur suspension (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | W | Classe | NRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 40 | 0,30 | 0,80 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A | 0,95 |

La performance acoustique globale du plafond est influencée par l’utilisation et l’intégration d’installations techniques, ainsi que par le remplissage des points de vissage et des joints. Il convient d’en tenir compte lors de la conception du plafond.

L'isolation acoustique directe est testé selon EN ISO 140-3. Isolation acoustique directe: Rw (C;Ctr): 22 (-2;-3) dB.

| Stabilité au feu (selon NBN 713.020) / Résistance au feu (selon EN13501-2:2016) |
| --- |
| Dimensions | Profilés | Classification | Structure du soffit |
| Max 1800 x 1200 x 40 mm | Mécaniquement contre le soffite en béton | Stabilité 30 | Béton gravier |
|  |  | REI30 | Béton gravier |
|  |  | REI60 | Béton gravier |

Selon rapport de classement 2019-A-068 B Rev1 (stabilité au feu) + 2019-A-068 C/D Rev1 (résistance au feu)

Réaction au feu

Les panneaux pour plafonds avec une finition blanche sont classifiés CE Classe A2-s1, d0 suivant la EN 13501-1.

Réflexion à la lumière et diffusion lumineuse:

Valeur Y (ISO7724-2): Réflexion à la lumière 87% ; diffusion lumineuse > 99%

Blancheur, valeur-L (ISO 7724):  94,5

Entretien

Aspirateur à brosse souple

Hygiène

La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des microorganismes.

Environnement intérieur

M1 et Indoor Climate Label

Environnement

Entièrement recyclable

Durée de vie

Cradle to Cradle Certified® : Bronze

Rockcycle® collecte et recycle la laine de roche usagée.

Exécution:

Application:

Nature de l'accord:

Quantité Forfaitaire (QF)

Méthode de mesure

Unité:	  m²

Code de mesure: