00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Soundstop™ 21 dB

00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Soundstop™ 21 dB

volgnr.  1

Omschrijving:

Rockfon® Soundstop™ Barrièreschot 21 dB of gelijkwaardig, bestaande uit 1 harde steenwolplaat (70 kg/m³) met een dikte van 65 mm, aan beide zijden voorzien van een glasvezel versterkt alufolie, bestemd voor plaatsing in een 100 mm bandrastersysteem.

De platen worden koud tegen elkaar aan geplaatst. De steenwolplaten worden boven de scheidingswanden in een bandraster geplaatst tussen systeemplafond en bouwkundige constructie om de overlangsgeluidisolatie te verhogen. De vertikale voegen tussen de platen worden afgeplakt met een zelfklevende Alu tape.

Materiaal:

Moduulmaat

1200 x h x 65 mm

Hoogte (h) is afhankelijk van de plenumhoogte.

CE-certificering

De plafondpanelen zijn CE gemarkeerd volgens de hoogste klasse voor certificering, zijnde CE-niveau  1 (A0C).  De volgende parameters dienen verplicht op de productetikettering te worden vermeld:

‐ geluidsabsorptie: gemiddelde geluidsabsorptiecoëfficiënt alfa-w

‐ reactie bij brand: Europese brandklasse

‐ vochtbestendigheid en vormvastheid: een maat voor de vormvastheid van plafondpanelen onder bepaalde vochtigheids-en temperatuurcondities.

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV

Geluidisolatie

De directe geluidisolatie van de plafondpanelen is getest volgens EN ISO 140-3. Directe geluidsisolatie: Rw (C;Ctr): 21 (-1;-4) dB.  Overlangsgeluidsisolatie: Dn,f,w (C;Ctr) tot 51 (-3; -10) dB

Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Milieu

Volledig recycleerbaar

Levensduur

De fabrikant van de plafondpanelen dient een productgarantie voor te leggen voor 15 jaar.

Uitvoering:

Toepassing:

Aard van de overeenkomst:

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²