00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® VertiQ® C Wall

00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® VertiQ® C Wall

volgnr.  1

Omschrijving:

Akoestisch wandpaneel (ca.  6,4 kg/m²) op basis van onbrandbare en kiemvrije rotswol (geclassificeerd conform EU-richtlijn 97/69 noot Q). De wandpanelen zijn aan de zichtzijde voorzien van een stootvast mineraal weefsel met een esthetisch geweven oppervlak, verkrijgbaar in de kleuren wit, lichtgrijs en donkergrijs en zwart, type    Rockfon® VertiQ® of gelijkwaardig. De rugzijde is afgewerkt met een naturel mineraalvlies.

De wandpanelen worden met het Rockfon® System VertiQ C Wall™ bevestigd aan de bouwkundige constructie met montagebeugels (stootbestendig conform DIN 18032- 3). De platen worden onderling verbonden met een onzichtbare koppelstrip. Rondom wordt een afdekprofiel voorzien. Montage volgens de installatierichtlijnen VertiQ van de fabrikant.

Materiaal:

Moduulmaat

2400 x 600 x 40 mm

CE-certificering

De plafondpanelen zijn CE gemarkeerd volgens de hoogste klasse voor certificering, zijnde CE-niveau  1 (A0C).  De volgende parameters dienen verplicht op de productetikettering te worden vermeld:

‐ geluidsabsorptie: gemiddelde geluidsabsorptiecoëfficiënt alfa-w

‐ reactie bij brand: Europese brandklasse

‐ vochtbestendigheid en vormvastheid: een maat voor de vormvastheid van plafondpanelen onder bepaalde vochtigheids-en temperatuurcondities.

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV

Geluidabsorptie

De productgroep dient te zijn getest volgens EN ISO 354 en te zijn geclassificeerd volgens EN ISO 11654, zoals de Europese norm voor Systeemplafonds (EN 13964) vereist. De CE-etiketten vermelden een alpha-w binnen een gedefinieerd frequentiegebied (250-4000 Hz).

Deze waarde dient vermeld te zijn op het CE-gemarkeerde etiket van zowel plafondpanelen als voor te leggen monstermateriaal.

| Dikte (mm) | Afhanghoogte (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | W | klasse | NRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 40 | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A | 1,00 |

Brandreactie

De plafondplaten zijn geclassificeerd CE Klasse A2-s1,d0 volgens EN 13501-1.

Lichtreflectie:

Y-waarde (ISO7724-2): Kleurafhankelijk.

Stootvastheid conform DIN 18032 deel 3

Reinigbaarheid

De plafondpanelen kunnen schoongemaakt worden met behulp van een stofzuiger met een verlengstuk met een zachte borstel.

Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Binnenklimaat

M1 en Indoor Climate Label

Milieu

Volledig recycleerbaar

Levensduur

De fabrikant van de plafondpanelen dient een productgarantie voor te leggen voor 15 jaar.

Uitvoering:

Toepassing:

Aard van de overeenkomst:

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²